## Slide 1: 1.エンジン始動不良
２ スターターは回転するか
注：手動プライミングポンプで、燃料フィルターのドレーンからエアー抜きを行うこと
１ 燃料タンクに燃料はあるか
給油する
しない
３ 燃料カットソレノイドが作動しているか
していない
1-3
1-3-③
発生原因の区分（電気or燃料系）と判断
ない
1-1-1
1-2
する
1-3
燃料系
電気系
する
ある
1-3 燃料カットソレノイド
1-2 スターター
前後進スイッチ
燃料計
1-1 燃料タンク
補足

## Slide 2
1-3 燃料カットソレノイド
1-2 スターター
１-1 燃料系統
漏れ箇所の締付け
① 燃料配管から燃料漏れがないか
漏れが止まらない場合は、始動不可
1-2
② 燃料ポンプは作動しているか
端子・コネクタの外れはないか
ある
ない
してない
している
外れている
配線等取付
外れていない
1-2‐③
電動ポンプ式の機種
想定原因
燃料系統の漏れによる配管内のエアー混入
フイルターの目詰りによる燃料不足
スターターを回転しても、エンジン燃焼の感じは感じられるがすぐに停止、またはエンジンが始動するが徐々に回転が遅くなり停止する場合
151P
Notes: 勘所として、徐々にエンジン回転が下がり、停止する場合、燃料が送られていない場合がほとんどで
再始動を試みても、爆発した状態が感じられません。
基本的にどこかの燃料回路に燃料が回っていないか、回路内の圧力が低下しています。
よって、燃料ホース、配管、燃料フイルター等の接合部やホース配管の亀裂による燃料漏れを確認してください。
基本は、燃料回路の説明にある、回路内の圧力を参照

## Slide 3
③ バッテリー電圧はあるか
ない
充電する
① 前後進スイッチが前後進どちらかに入っていないか
中立位置にする
１-2 スターターの回転
② 支援装置の電源（ブレーカー等）は入っているか
電源を入れる
現場では、他車から流用
ある
入っている
入っていない
入っている
入っていない
1-3
想定原因
支援装置による制御、またはバッテリー電圧不足
スターターが回転しない又は、回転が遅い場合
バッテリー
152P

## Slide 4
取付る
１-3 燃料カットソレノイド
ロッドエンドの外れまたはリンクの折損がないか
ロッドエンド取外し
ない
端子・コネクタが外れてないか
外れていない
※ ナットを取外し、噴射ポンプ側のレバーをインシュロック・針金等で固定する
ある
外れている
スターターは回転するが、エンジン燃焼（回転）が全く感じられない場合
取付る
1-3 燃料カットソレノイド
1-2 スターター
153P
Notes: ロッドの伸縮を確認し、元々の配線等の接続が外れた場合などは復帰させる
リレーの場合は、ロッド自体をエンジン始動側に針金などで固定する。

## Slide 5
機械式・バネ式の解除操作を行う。
2-1 ブレーキが解放しない
元空気タンクに規定圧があるか
規定圧へ上昇するまで待機する。
エアータンクのドレーンが閉まっていること
配管・ホースからエアー漏れのないこと
していない
している
救援を要請する
していない
支援装置からの出力でブレーキが作動していないか
駐車ブレーキは解放したか
MSCS・新幹線支援装置の表示画面を確認すること
支援装置の取扱いによる
救援までに手歯止め等、転動防止措置を行い、バネブレーキの解除、ブレーキリンクを弛め制輪子が車輪から離れていることを確認すること
基本的な操作及び支援装置の確認
ない
ある
している
ブレーキストローク
ブレーキストローク
ストローク調整
元空気タンク
元空気タンク
バネ式駐車ブレーキ
支援装置
又は
機械式駐車ブレーキ
154～155P

## Slide 6
ある
ない
走行速度を落とし、走行する
2-2 ブレーキが効かない、効きが悪い
元空気タンクに規定圧があるか
規定圧へ上昇するまで待機する。
エアータンクのドレーンが閉まっていること
配管・ホースからエアー漏れのないこと
ブレーキストロークは規定範囲か
長い
規定範囲
制輪子が規定以上に摩耗していないか
摩耗している
救援を要請する
摩耗していない
走行中にブレーキが効かない場合は、ギヤを低速に切換、駐車ブレーキ（機械式・バネブレーキ）を作用し停止させること。
60～90mm
最も摩耗した箇所で20mm以上
155～156P

## Slide 7: ３-1.前後進しない い
解放する
駐車ブレーキは解放しているか
駐車ブレーキハンドル
駐車ブレーキスイッチ
していない
していない
取外す
ない
ドレーンコック「閉」を確認し、規定圧まで溜める
元空気タンクに規定圧があるか
手歯止めは取外したか
3-1
一旦エンジンを停止、エアー漏れ音を再確認する
取外している
溜まっている
手歯止めセンサーのランプが消灯したことを確認。
モータカーの基本機能と操作を確認
している
トルコン
駐車ブレーキ

## Slide 8
作動している
配線端子を取外す。
（短絡させる機種もあります。）
していない
3-1 前後進しない
解放した
手動切換操作を行う
運転者は確実にブレーキを作用させ、責任者等が実施すること。
回転部が近いため、足が巻き込まれない様、空間を確保すると同時に、身体を安定させて実施すること。
① ブレーキ圧は解放しているか
入換ブレーキ弁を
「運転」位置へ戻す。
①
②
② 後進切換
① 前進切換
キャップを取外し後、キャップ部をねじ込み押し込む
② ブレーキ圧プレッシャースイッチが作動しているか
作動していない
モータカーのブレーキ圧検知センサーを確認
双針圧力計
赤：ブレーキシリンダー
黒：ブレーキ管圧
約200kpa以上になるとトルコン（前後進）を電気的にOFFします。
3-1‐② ブレーキ圧プレッシャースイッチ
157～159P

## Slide 9
ある
ない
低速
そのまま走行する。
3-2 変速しない
高速
高低速切換
本体からの制御によるため、スイッチ操作を確認し、回復しない場合は電磁ソレノイド操作を行う
想定原因
基本的に高速側が定位であり、本体からの制御信号が低速側に入った状態で固着していることが想定される。
①高速・低速切換の位置は
② 配線の断線がないか
低速で走行する場合は、エンジン回転及びトルコン・エンジンオイル温度に注意すること。
停止状態から高速側で走行開始する場合は、エンジン回転を控えつつ、トルコンオイル温度に注意すること。
3-2 高低速ソレノイド
高・低速切替ソレノイドの手動ねじを最大まで締め込み固定する
※ 締め込み防止座金があるので、引き抜くこと。
160P